UMOWA nr ………..U/DT/2022

zawarta w dniu …………...2022 r. w Nowym Targu, pomiędzy:

Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu przy Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172849, kapitał zakładowy: 108 867 000,00 zł - opłacony w całości, NIP: 735-25-32-366, REGON: 492916321, reprezentowaną przez:

Janusza Tarnowskiego – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego

zwaną dalej w treści umowy „Usługobiorcą”,

a:

……………………………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowaną przez:

……………………… – ……………………………

zwaną dalej „Usługodawcą”

a łącznie nazywanymi „Stronami”

o następującej treści:

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Usługobiorca zleca, a Usługodawca przyjmuje do wykonania usługę polegającą na wykonaniu remontu oraz montażu 2 szt. stopni sprężających Aerzen typ GM 3S nr 10528030 oraz 1052832 zlokalizowanych 
na oczyszczalni ścieków Trutem, Trute 46K, 34-404 Klikuszowa.

2. Wykonanie remontu stopni sprężających obejmuje następujący zakres prac:

- demontaż i transport stopnia do serwisu,

- ocena stanu technicznego urządzenia oraz poszczególnych zdemontowanych elementów,

- demontaż dmuchawy do części nierozbieralnych,

- czyszczenie poszczególnych elementów składowych urządzenia,

- wymiana kompletu łożysk i uszczelnień,

- ustawienie luzów na płytach bocznych,

- ustawienie luzów na rotorach,

- uszczelnienie stopnia maszyny,

- przyjazd zespołu serwisowego z wyremontowanym stopniem,

- zabudowa na stanowisku roboczym wyremontowanego stopnia,

- wymiana filtra powietrza,

- wymiana oleju,

- wymiana pasów napędowych,

- sprawdzanie i regulacja osiowości kół pasowych oraz naciągu pasków klinowych,

- sprawdzenie zużycia przekładni pasowej,

- ruch próbny urządzenia w obecności Usługobiorcy,

- diagnostyka drgań łożysk stopnia sprężającego oraz silnika,

- pomiar ciśnienia pracy dmuchawy na króćcu tłocznym i ssawnym,

- pomiar prędkości obrotowej wału silnika oraz stopnia sprężającego,

- pomiar temperatury pracy dmuchawy,

- pomiar prądów silnika oraz wyznaczenie mocy pobieranej przez silnik,

- sprawdzenie zaworu bezpieczeństwa, a w razie potrzeby jego regulacja,

- sprawdzenie stanu technicznego klapy zwrotnej.

- W przypadku wykonywania remontu i montażu wyremontowanych stopni sprężających w terminie do 31.07.2022r. nie jest konieczne urządzenie zastępcze. Po tym terminie Usługodawca zobowiązuje się dokonać montażu stopnia zastępczego, tak aby zapewnić utrzymanie prawidłowej pracy oczyszczalni, a po zakończeniu remontu jego demontażu.

- Usługodawca jest obowiązany do opracowania raportu z wykonanych napraw i montażu stopni sprężających 
o których mowa w ust. 1.

- Oferta nr ……. z dnia ………………. stanowi integralną część niniejszej umowy – załącznik nr…...

§ 2. ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

- Usługodawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia oraz warunki techniczno-organizacyjne
na wykonanie usługi, o której mowa w § 1.

- Usługodawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 w całości przy użyciu własnego materiału, własnych pracowników oraz z wykorzystaniem własnego (lub wypożyczonego na własny koszt) sprzętu wraz z udzieleniem pisemnej gwarancji na całość usługi. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i DTR urządzeń, wytycznymi producenta użytych części, materiałów i urządzeń oraz z przepisami ppoż.

- Usługodawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP (porozumienie o współpracy pracodawców stanowi załącznik nr …).

- Przed przystąpieniem do prac remontowych Usługodawca na podstawie wykonanych pomiarów dokona oceny stanu technicznego dmuchaw i określi czy istnieje konieczności wykonania prac dodatkowych.

- W przypadku potrzeby wykonania prac dodatkowych, nie objętych przedmiotem niniejszej umowy, ich wykonanie może nastąpić tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Usługobiorcy.

- Usługodawca zobowiązuje się do wywozu i utylizacji odpadów powstałych podczas realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 3. ZASADY ODBIORU USŁUGI

- Z wykonanych prac Usługodawca sporządzi raport zawierający szczegółowe informacje o przeprowadzonych pracach, wymienionych częściach, użytych materiałach oraz zaleceniach i wskazówkach dalszej eksploatacji urządzeń wraz z harmonogramem przeglądu, o którym mowa w § 1 ust. 4.

- Usługodawca zobowiązuje się przekazać Usługobiorcy raport o którym mowa w ust. 1 w terminie do 14 dni 
od zakończenia montażu.

- Wykonanie prac objętych niniejszą umową potwierdzone zostanie protokołem odbioru podpisanym przez Strony.

- Protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, podpisany przez obie Strony będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury przez Usługodawcę oraz wypłacenia wynagrodzenia przez Usługobiorcę.

- Jeżeli przy odbiorze prac zostaną stwierdzone błędy lub braki lub gdy Strony uznają za konieczne dokonanie uzupełnień, Usługodawca zobowiązany jest je wykonać nieodpłatnie w terminie uzgodnionym z Usługobiorcą. Stwierdzone w trakcie odbioru błędy lub braki powodują wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia.

§ 4. TERMINY REALIZACJI, WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zakończenie całości prac objętych niniejszą umową Strony ustalają na dzień 31.08.2022 r.

- Przed rozpoczęciem prac Usługodawca zobowiązany jest uzgodnić z osobą koordynującą niniejszą umowę ze strony Usługobiorcy, dokładny termin realizacji montażu stopni sprężających, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem, z zastrzeżeniem, że wykonanie montażu będzie przeprowadzone najpóźniej w terminie jaki określono w ust. 1.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Usługobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Usługodawcy wynagrodzenia netto w wysokości …………….. zł (słownie: ………………. złotych 00/100).

- Do powyższej kwoty zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej wysokości.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 3 obejmuje wszystkie koszty Usługodawcy związane z wykonaniem przedmiotu umowy.

- Wynagrodzenie będzie płatne przelewem w terminie 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, po  spełnieniem warunków o których mowa w § 3 niniejszej umowy.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Usługobiorcy kwotą płatności.

- Usługodawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez uzyskania pisemnej zgody Usługobiorcy.

§ 5. KOORDYNATORZY

- Osobami koordynującymi realizacje niniejszej umowy ze strony Usługobiorcy są:

1) w sprawach formalnych związanych z realizacją umowy – Maria Szklarz, tel. 18 266 52 42 
wew. 26, kom. 512 470 041,

2)  w sprawach dotyczących zagadnień technicznych – kierownik Sekcji Utrzymania Sieci Zachód, Stanisław Spytkowski – kom. 512 470 110.

- Osobą koordynują realizację niniejszej umowy z strony Usługodawcy jest: ……………...., kom. ……………….

§ 6. KARY

- Usługodawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone w wyniku działania i zaniechania Usługodawcy, nienależytego wykonania umowy lub jej niewykonania przez Usługodawcę.

- Usługodawca zapłaci Usługobiorcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Usługodawcę lub Usługobiorcę z winy Usługodawcy – w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy netto,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy tj. przekroczenie terminu realizacji w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy netto za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia ustalonego,

- Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną:

- za odstąpienie od umowy przez Usługobiorcę lub Usługodawcę z winy Usługobiorcy – w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy netto,

- za opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości ustawowych odsetek od wartości netto wskazanej w fakturze za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych.

- Usługodawca wyraża zgodę na potrącenie przez Usługobiorcę należnych kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 7. GWARANCJA

- Usługodawca udziela Usługobiorcy gwarancji jakości na wykonane prace. Okres gwarancji wynosi 
(minimum 12 miesięcy) od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- W ramach niniejszej Umowy Usługodawca zapewni obsługę serwisową wynikającą z gwarancji na wyremontowane i zamontowane stopnie sprężające, o których mowa w § 1.

- Po wykonaniu trzech napraw gwarancyjnych tego samego elementu urządzenia lub gdy sumaryczny czas napraw przekroczy okres trzech miesięcy, Usługobiorcy przysługuje prawo wymiany naprawianego elementu na nowy, taki sam lub odpowiednio równoważny (z wyjątkiem stwierdzonych uszkodzeń z winy użytkownika).

- Za naprawę, o której mowa w ust. 3 uważa się usunięcie istotnych wad urządzenia w całości lub jego zasadniczej części. Za naprawę nie uważa się usunięcia drobnych usterek.

- Usługa gwarancyjna będzie świadczona na miejscu. W przypadku zgłoszenia przez Usługobiorcę usterki przedstawiciel Usługodawcy zgłosi się do miejsca wskazanego przez Usługobiorcę. W trakcie okresu gwarancyjnego koszt dojazdu na miejsce będzie po stronie Usługodawcy. Koszty ewentualnego transportu naprawianych elementów w ramach gwarancji pokrywa Usługodawca.

- W przypadku stwierdzenia usterek lub wad Usługodawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego lub pocztą elektroniczną zgłoszenia od Usługobiorcy.

- Czas skutecznej naprawy w ramach gwarancji nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia. 
W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 14 dni roboczych, okres gwarancji na te elementy będzie wydłużony o czas trwania takiej naprawy, a Usługodawca zapewni na czas naprawy urządzenie zastępcze.

- Usługodawca udzieli gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie na okres minimum 6 miesięcy, lecz nie krótszy niż okres wynikający z terminu obowiązywania gwarancji na całość zakupionych urządzeń.

- Jeżeli Usługodawca nie usunie zgłoszonych pisemnie usterek bądź wad w terminie określonym w ust 6, 
to Usługobiorca może zlecić, ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Usługodawcy.

- Usługodawca gwarantuje, że po wykonaniu remontu parametry stopni sprężających będą spełniać parametry określne w jego DTR.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Usługobiorcy wynikających z przepisów 
o rękojmi za wady.

- Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi gwarancyjnej.

§ 8.  ROZWIĄZANIE UMOWY

- Usługobiorcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem 10-dniowego okresu wypowiedzenia 
w przypadku przerwy w wykonywaniu usługi przez Usługodawcę bez uzasadnionej przyczyny pomimo pisemnego wezwania do jej wznowienia, gdy przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni roboczych oraz wykonywania usługi 
z naruszeniem warunków umowy.

- Sytuacje o których mowa w ust. 1 traktowane będą jako rozwiązanie umowy z winy leżącej po stronie Usługodawcy.

- Zmiana umowy, a także jej wypowiedzenie, rozwiązanie lub odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Ewentualne spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy niezałatwione polubownie będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Usługobiorcy.

- Usługobiorca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 893 z późn. zm.).

- Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze Stron.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 34-400 Nowy Targ, al. Tysiąclecia 35A, NIP 735-25-32-366 (PPK Sp. z o. o.), informuje, że jest administratorem danych osobowych przekazanych w związku z niniejszym wnioskiem/umową (dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@ppkpodhale.pl). Dane osobowe będą przetwarzane przez PPK Sp. z o.o. w zakresie i celu niezbędnym do realizacji przedmiotu wniosku/umowy, w tym obowiązków prawnych ciążących na PPK Sp. z o.o., wykonania przez PPK Sp. z o.o. zadania realizowanego w interesie publicznym, zawarcia i wykonania umowy, a także podjęcia przez PPK Sp. z o.o. działań przed zawarciem umowy lub w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest jednocześnie niezbędne do podjęcia przez PPK Sp. z o.o. działań związanych z przedmiotem wniosku/umowy. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych - poprzez przesłanie swojego żądania na adres: iod@ppkpodhale.pl, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania czynności związanych z przedmiotem wniosku oraz okres wykonania umowy, a także przez okres konieczny w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, chyba że przepisy prawa przewidują dłuższy okres ich przechowywania. W zakresie określonym prawem, dane mogą być przekazywane operatorom pocztowym, firmom kurierskim, a także spółkom zależnym PPK Sp. z o.o., podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym na rzecz PPK Sp. z o.o. usługi doradcze, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną działalności PPK Sp. z o.o., podmiotom, którym na podstawie umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych, oraz archiwom. W szczególnych przypadkach (wykroczenia lub przestępstwa) dane mogą być udostępnione organom ścigania. Dane mogą być także udostępniane innym organom Państwa na podstawie przepisów prawa. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępnych jest na stronie internetowej PPK Sp. z o.o. pod adresem: www.ppkpodhale.pl

Usługobiorca							Usługodawca